# Alkeny

### DEFINICE

Alkeny jsou uhlovodíky, které v otevřeném uhlíkatém řetězci mají mezi atomy uhlíku jednu dvojnou vazbu.

### NÁZVOSLOVÍ

Názvy alkenů mají zakončení -en. První tři: ethylen (ethen) , propylen (propen) a buten si musíte zapamatovat. Pro názvy nesledujících alkenů se kromě již zmíněného zakončení používají odpovídající počtu atomů uhlíku předpony: penten, hexen, hepten atd. Každý následující uhlovodík se liší od předchozího přírůstkem skupiny atomů -CH2-. Takové řady mají název homologické (z řeckého slova homologie, tj. shoda).
    Obecný vzorec alkenů lze vyjádřit CnH2n, (kde n je počet atomů uhlíku v molekule).

### PŘÍKLADY

| Název | Strukturní vzorec | Racionální vzorec | Molekulový vzorec |
| --- | --- | --- | --- |
| ethylen (ethen) |  | CH2=CH2 | C2H4 |
| propylen (propen) |  | CH2=CH-CH3 | C3H6 |
| buten |  | CH2=CH-CH2-CH3 | C4H8 |

### VLASTNOSTI

| Název | Vlastnosti | Využití |
| --- | --- | --- |
| ethylen (ethen) | bezbarvé, hořlavé plyny | výroba polyethylenu, ethanolu, vinylchloridu |
| propylen (propen) |  | výroba plastu polypropylenu a mnohá dalších organických látek |  |  |
| buten |  |  |  |  |

## Alkadieny

Alkadieny jsou uhlovodíky, které v otevřeném uhlíkatém řetězci mají mezi atomy uhlíku dvě dvojné vazby. Charaktiristická koncovka alkadienů je - dien.

### PŘÍKLADY

K alkadienům patří například:

| Název | Strukturní vzorec | Racionální vzorec | Molekulový vzorec | Využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| butadien |  | CH2=CH-CH=CH2 | C4H6 | výroba syntetického kaučuku |